ОБРАЗЕЦ

УДК 007.3

# А. Г. Миронов

Студент, Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Е.Д. Агафонов

Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск

# РАЗРАБОТКА	ГИДРАВЛИЧЕСКОГО	СИМУЛЯТОРА ДЛЯ	ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В России значительная доля в общем грузообороте нефти и нефтепродуктов принадлежит трубопроводному транспорту [1]. Трубопроводов, насосных станций, хранилищ нефти и других систем, обеспечивающих транспортировку, приемку, сдачу  нефти  потребителям  или  перевалку  на  другой  вид  транспорта.  Компания ОАО «АК «Транснефть» занимает лидирующие позиции в сфере нефтетрубопроводного транспорта России [2]:

- не имеют достаточную гибкость настройки;

- не могут работать в режиме реального времени;

- высокая стоимость [3].

Стандартные блоки, описывающие функционирование центробежных насосов, не позволяют учитывать энергетические характеристики насосов [4]. Расчет давления, КПД и мощности в блоке осуществляется в соответствии со следующей формуле:

p H aq bq2 ρg

w wном

,	(1)

где

H , a, b

- коэффициенты аппроксимации; ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Используя стандартные и пользовательские блоки Matlab/SimHydraulics [5], была построена модель магистрального трубопровода Омск – Анжеро-Судженск (рис. 1).

Используя стандартные и пользовательские (рис. 2).

Значения коэффициента k для сплошных насосных штанг приведены в таблице.

Коэффициент k для сплошных насосных штанг

Таблица

| Типо- размер, мм | Концен- тратор напряже- ний, Ks | Мас- штабный эффект, Kds | Качество поверх, Kf | Метод упрочне- ния, Kv | Непостоян- ство про- ходного се- чения | Коэффици- ент разупрочне- ния | Итоговый коэффици- ент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0,65 | 1,09 | 0,8 | 1,45 | – | 1,2 | 1,54 |
| 19 | 0,65 | 1,11 | 0,8 | 1,45 | – | 1,2 | 1,56 |
| 22 | 0,65 | 1,12 | 0,8 | 1,45 | – | 1,2 | 1,58 |

© Миронов А. Г., 2018

Рис. 1. Глубина протаивания грунта и просадка трубопровода

Рис. 2. Критическое усилие на трубопроводе для мерзлого и оттаявшего грунтов при засыпке фундаментов при наземной прокладке

В России значительная доля в общем грузообороте нефти и нефтепродуктов принадлежит трубопроводному транспорту [5].

## Список литературы

  - Трубопроводный транспорт нефти: учебник / Г. Г. Васильев [и др.]; отв. ред. С. М. Вайншток. Т. 1. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2012. С. 326–334.

  - Миронов А. Г., Агафонов Е. Д., Безбородов Ю. Н. Об учете скорости распростра- нения     волн     давления     при     моделировании     неустановившихся     процессов с помощью Matlab/SimHydraulics // Вестн. ИрГТУ. 2015. № 3. С. 12–18.

  - Перспективы развития технологии переработки  углеводородных,  растительных и минеральных ресурсов: сайт. URL: http://www.mathworks.com/.

  - Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 31.12.2001 № 197-ФЗ, ред. от 03.10.2016 // КонсультантПлюс: справ.-прав. система. URL: http://www.consultant.ru/.

  - Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин [и др.] // Вестн. 2005. № 3. С. 7–10.

Объем не более двух страниц (включая таблицы, иллюстрации, список литературы), текст набран в формате .doc. Поля: верх, левое, правое – 2, нижнее – 3.

Шрифт основного текста TNR, кегль 12, интервал 1,1, абзацный отступ 0,75, выравнивание текста по ширине, автопереносы. Шрифт таблиц и подрисуночных подпи- сей TNR, кегль 10.

Формулы набирать в редакторе Mathtype. Цифры, греческие символы, русские буквы – прямо; латинские – курсивом. Размер шрифта – 12. Формулы должны быть отбиты от предыдущего и последующего текста. Нумерация необходима, если есть ссылки на формулы в тексте.

Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рисунок, таблица).

## Оформление

    - УДК

    - И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией)

    - Научный руководитель – звание, должность И. О. Фамилия (при наличии)

Институт, университет, страна, город (не обязательно все)

## НАЗВАНИЕ

    - Знак © под чертой для каждой статьи: © Иванов  А. Г., Петрова А. Б., 2018 (инициалы после фамилии)

## Список литературы

Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются, дается предыдущая ссылка.

Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не используется.

Статья

Миронов А.  Г.  Об учете скорости  распространения  волн  //  Вестн.  ИрГТУ.

2015. № 3. С. 12–18.

Книга

Миронов А. Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 2015. 128 с.

Книги и статьи более трех авторов

Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин [и др.] // Вестн. 2005. № 3. С. 7–10.

Транслитерация используется при необходимости